Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на водный диспенсер модели AEL100 (далее — диспенсер). Диспенсер предназначен для охлаждения и нагрева бутилированной питьевой воды.

# 1. Общие указания

- При покупке диспенсера проверьте отсутствие повреждений в упаковке.

- Эксплуатация диспенсера должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Техническое обслуживание и ремонт диспенсера должен производиться специалистом.

2. Правила безопасности

- Используйте диспенсер только по назначению, как это указано в настоящей инструкции.

- Перед тем, как снять любую часть диспенсера, а также перед проведением профилактической чистки отключите диспенсер от питающей сети.

- Не включайте диспенсер вместе с другими электронагревательными приборами в одну розетку.

- После отключения аппарата подождите не менее пяти минут, если возникла необходимость подключить его вновь.

# 3. Технические характеристики диспенсера

| Модель | AEL-100 |
| --- | --- |
| Объем бачка (рабочий), л | Холодной воды | 1,15 |
|  | Горячей воды | 1,15 |
| Нагревательная система | Мощность, Вт | 500 |
|  | Температура | 80-95ºC |
| Охладительная система | Мощность, Вт | 80 |
|  | Температура | 5-10ºC |
|  | Хладагент | R134а |
| Напряжение/Источник питания | 220В/50Гц |
| Вес нетто, кг | 19,5 |
| Вес брутто, кг | 21,5 |
| Размеры, см | 34x32x94 |
| Упаковочные габариты, см | 37,5x37x96,5 |

4. Объяснения к схеме

1. Приемное гнездо

2. Электронное табло

3. Клавиша подачи холодной воды

4. Клавиша подачи горячей воды

5. Лоток водоприема

7. Выключатель нагрева (красный)

8 Выключатель охлаждения (зеленый)

10. Шнур электропитания

11. Сливная пробка

# 5. Порядок установки

- Установите диспенсер на твердой ровной горизонтальной поверхности.

- Избегайте устанавливать диспенсер рядом с источниками нагрева, такими как электроплита или газовая плита, а также избегайте попадания на диспенсер прямых солнечных лучей.

- Расстояние от задней панели диспенсера до стены должно составлять не менее 15 см

- Обязательно заземлите диспенсер. Если в розетке уже предусмотрено заземление, нет необходимости дополнительно заземлять диспенсер.

- Возьмите бутыль с питьевой водой и снимите с пробки защитную этикетку.

- Переверните бутыль горлышком вниз и установите в приемное гнездо аппарата.

- В бутыль начали поступать пузырьки воздуха. Для устранения воздушной пробки в бачке горячей воды нажмите на клавишу подачи горячей воды и дождитесь, пока из крана горячей воды потечет вода.

- Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутыль с водой, диспенсер готов к  работе.

- Внимание! Только готовый к работе диспенсер можно подключать к сети питания.

Включение незаполненного водой диспенсера может привести к выходу аппарата из строя.

# 6. Эксплуатация диспенсера

Установите Выключатель нагрева/Выключатель охлаждения в рабочее положение “ON/ВКЛ.”.

# Пользование электронным табло

# Электронное табло с часами отображает параметры воды в диспенсере и позволяет устанавливать желаемую температуру нагрева и охлаждения.

Внимание! Программирование всех функций осуществляется нажатием кнопки «Set». Многократное нажатие кнопки «Set» позволяет выбрать необходимую функцию (установка температур, режимов, таймера). Мигание индикации соответствует функции.

- Нажмите кнопку «Hot» для начала процесса нагрева. На дисплее отразится температура воды, индикатор режима нагрева замигает. Когда температура воды достигнет заданного уровня, индикатор загорится полностью.

- Нажмите кнопку «Cold» для начала процесса охлаждения. На дисплее отразится температура воды, индикатор режима нагрева замигает. Когда температура воды достигнет заданного уровня, индикатор загорится полностью.

- Кнопка F/C меняет режим отображения температур в градусах по Цельсию (С) и по Фаренгейту (F).

- Нажмите кнопку «Set». Сначала установите температуру нагрева. Нажимайте кнопки «▲» (значение температуры увеличивается на 1 ºC) и  «▼» (значение температуры уменьшается на 1 ºC)  для настройки температуры до желаемого уровня в интервале 35 ºC -94 ºC. Затем снова нажмите  «Set» для завершения настройки.

- Настройте температуру охлаждения до желаемого уровня. Нажимайте кнопки «▲» (значение температуры увеличивается на 1 ºC) и  «▼» (значение температуры уменьшается на 1 ºC)  для настройки температуры до желаемого уровня в интервале 5 ºC -15 ºC. Затем снова нажмите  «Set» для завершения настройки.

- Нажмите кнопку «Set». Настройте время, используя кнопки «▲» «▼». Затем снова нажмите  «Set» для завершения настройки.

- Режим работы: Н – для дома, О – для офиса, С – нормальный. Используйте кнопку «▼» для выбора режима. При установке режима (Н, О, С) автоматически устанавливается время работы: Н - режим для дома - с 06:00 по 08:00 АМ, с 11:00 - 14:00 РМ, с 17:00 по 22:00 РМ. В промежутках между данными отрезками работы диспенсер находится в состоянии покоя и не потребляет электроэнергии.

О - режим для офиса - время работы с 7:30 по 20:00 РМ.

С - нормальный режим - работает 24 часа в сутки.

- При отключении диспенсера от сети питания происходит сбой настроек.

# Внимание!

# Охлажденную воду Вы можете получить через 30 минут после первого включения, горячую воду Вы можете получить через 15 минут после первого включения. Для этого необходимо нажать кран подачи холодной воды или кран подачи горячей воды.

# 7. Возможные неисправности и способы их устранения

| Не течет вода из кранов | - Нет воды в бутыли - Застряла гигиеническая этикетка | - Поставить другую бутыль - Удалить этикетку |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева/охлаждения воды | - Чрезмерное потребление горячей воды - Диспенсер не включен в сеть - Слишком мало времени для охлаждения | - Повторить операцию через несколько минут - Включить диспенсер в сеть и включить нагрев воды - Повторить операцию через 45 минут |
| Питьевая вода плохо течет | - Возможно, засорились трубки подачи воды - Возможно, бутыль для воды пуста | - Почистите трубки и кран - Замените бутыль на полную |

# 8. Уход и хранение

- При уходе за корпусом используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон, хлор) и абразивных частиц.

- Не мойте диспенсер водой во избежание электрического шока.

# Если Вы пользуетесь водой с повышенным содержанием минералов, то в бачке горячей воды может образовываться накипь.

# Если Вы не собираетесь пользоваться диспенсером длительное время, Вам необходимо подготовить его к длительному хранению:

- Отключить диспенсер от сети питания;

- Снять бутыль с водой с диспенсера;

- Слить холодную воду через кран холодной воды;

- Слить остывшую воду через сливную пробку;

- Просушить диспенсер в течение суток;

- Установить пробку в сливной штуцер.

В таком состоянии диспенсер можно хранить продолжительное время. Если Вам необходимо перевозить диспенсер, то слейте из него воду, как указано выше.

# 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации диспенсера - 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на диспенсер.