АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И

ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с компрессорным охлаждением

МОДЕЛИ:

LC-AEL-240

LC-AEL-240c

LC-AEL-240b

LC-AEL-240s

Гарантия__________________________

Дата покупки______________________

Модель___________________________

№ аппарата_______________________

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения            вызваны неправильной эксплуатацией прибора или его транспортировкой, а также несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

-2-

| 1. Гнездо водоприема | 9. Решетка лотка водоприема |
| --- | --- |
| 2. Верхняя крышка | 10. Лоток водоприема |
| 3. Светодиодный дисплей | 11. Дверь |
| 4. Клавиша подачи горячей воды | 12. Выключатель нагрева |
| 5. Клавиша подачи холодной воды | 13. Выключатель охлаждения |
| 6. Кран подачи холодной воды | 14. Решетка конденсатора |
| 7. Кран подачи горячей воды | 15. Штуцер слива |
| 8. Верхняя лицевая панель | 16. Сетевой шнур |

-6-

* выключите устройство из сети.

* Выключите нагрев воды.

* Слейте воду через краны.

* Слейте воду из баков через сливные отверстия на задней стороне

устройства.

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Не горит СДД | 1. Плохо вставлена вилка шнура питания 2. Не включено питание Устройства | 1. Проверить аккуратность вставления 2. Проверить включение в розетку 3. Включить питание Устройства |
| 2.Сильный шум при работе | Устройство установлено неправильно | 1. Установить Устройство на плоскую поверхность 2. Отодвиньте Устройство от стены смежной задней панели |
| 3.При нажатии левой клавиши вода не течет | В бачке горячей воды образовалась воздушная пробка | 1. Нажимать кнопку пока вода не потечет 2. Слегка постучать по Устройству |
| 4.При нажатии правой клавиши вода не течет | В бачке холодной воды образовалась воздушная пробка | 1. Нажимать кнопку пока вода не потечет 2. Слегка постучать по Устройству |
| 5.Утечка воды из гнезда водоприема | Повреждена крышка бутыли | 1. Замените бутыль |

-3-

. Управление с помощью удобного светодиодного дисплея (СДД).

. Полный автоматический температурный контроль, автоматический контроль

температуры горячей и холодной воды.

. Автоматическое предотвращение нагрева в отсутствие воды в баке

горячей воды.

* Устройство предназначено для бытового применения и должно включаться

в трехпроводную розетку с проводом заземления или использоваться с

предохранителем утечки тока.

* Не включайте Устройство в розетку вместе с другими потребителями

энергии.

* При намерении долго не пользоваться Устройством отключите его от сети.

* Не заменяйте вилку шнура питания самостоятельно и не удлиняйте шнур

питания.

* При повреждении шнура питания не заменяйте его самостоятельно,

обратитесь к профессионалам.

* Не позволяйте детям играть около включенного Устройства во избежание

ошпаривания.

ВНИМАНИЕ!  Для уменьшения риска ожога, электрического удара или

повреждения устройства, следуйте следующим указаниям

* Прочтите все инструкции перед пользованием устройством.

* Никогда не чистите устройство с использованием горючих материалов

во избежание взрыва или возгорания.

* Не храните и не используйте бензин или другие легкоиспаряемые

жидкости вблизи этого и других подобных устройств во избежание

взрыва.

. Допустимый диапазон окружающей температуры 10-320 С.

. Не рекомендуется использовать устройство вне помещения. Устанавливайте

устройство строго вертикально на плоской поверхности на расстоянии

20 см от стен или других устройств, этим Вы создадите лучшие условия

для охлаждения конденсатора.

. Не устанавливайте устройство под прямым солнечным светом или вблизи

нагревательных приборов (печей, радиаторов).

. Нажмите кнопку выдачи горячей воды перед включением нагрева, чтобы

убедиться в наличии воды в баке. Этим Вы избежите опасности

повреждения трубки нагрева.

. Держите устройство в чистоте, не допускайте царапаний поверхности

острыми предметами.

.        . Не наклоняйте устройство более чем на 45 град. при перемещении и,

конечно, не допускайте его падения при этом.

. Располагайте устройство на удалении от дорогих электронных устройств

типа плееров, телевизоров.

-4-

1. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

Перед первым пользованием устройством необходимо выполнить

следующие операции:

1. Установите бутыль с водой в приемное гнездо

и дайте ей заполнить устройство (около 5 минут).

2. ПРОЦЕССЫ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

2. Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите нагрев или

охлаждение (индикаторы соответственно красный и зеленый) кнопками

на задней стороне устройства. На дисплее появится мигающая надпись

«00:00», задайте нужные параметры.

3. Нажмите кнопку нагрева воды, на дисплее появится мигающий сигнал

нагрева и начнется процесс нагрева воды, текущее

значение будет отображаться на дисплее. Когда через некоторое время

вода достигнет нужной температуры процесс нагрева воды завершится и

температура воды будет отображаться на дисплее.

4. Если во время нагрева воды нажать кнопку нагрева, процесс нагрева

прекратиться с сигналом завершения и температура не будет

отображаться на дисплее.

5. Нажмите кнопку охлаждения воды, на дисплее появится мигающий сигнал

охлаждения и компрессор начнет работать, текущее значение будет

отображаться на дисплее. Когда температура холодильника достигнет

нужного значения, соленодный клапан сработает автоматически и на

дисплее будет мигать часть сигнала. Когда через некоторое время

вода достигнет нужной температуры, процесс охлаждения воды

завершится, на дисплее отобразится весь сигнал охлаждения и

температура воды будет отображаться на дисплее. Аппарат будет

находиться в рабочем режиме.

Если в процессе охлаждения нажать кнопку охлаждения, то процесс

охлаждения завершится и температура не будет отображаться на

дисплее.

-5-

ВАЖНО: После отключения компрессор включается не раньше чем через 3

минуты.

3. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Аппарат находится в рабочем режиме, если температура горячей воды

опускается ниже заданной более чем на 5 0С, включается процесс нагрева

воды и продолжается, пока температура не достигнет нужного значения.

Если нажать кнопку нагрева и остановить процесс нагрева, сигнал

исчезнет и температура не будет отображаться до того момента, пока снова

не нажать кнопку нагрева.

Когда температура холодной воды станет выше заданной более чем на 20С,

процесс охлаждения включится автоматически и будет продолжаться до тех

пор, пока температура холодной воды не достигнет нужного значения.

Что касается холодильника, когда температура холодильной камеры станет

выше заданной более чем на 40С, процесс охлаждения запустится

автоматически.

Если нажать кнопку охлаждения и остановить процесс охлаждения, сигнал

исчезнет и температура не будет отображаться до того момента, пока снова

не нажать кнопку охлаждения.

4. ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ

Для выбора нужных значений нажмите кнопку «SET». Можно установить:

часы, минуты, температуру горячей воды, температуру холодной воды, выбрать

параметры охлаждения.

При выборе значений сигнал мигает, нажимая кнопки нагрева и охлаждения,

задайте нужные параметры. Если кнопку не нажимать в течение 8 секунд,

процесс установки завершится. Все заданные параметры будут считаться

установленными. В процессе установки нажимая кнопки нагрева и охлаждения

по 2 секунды установка будет продолжаться.

Заданная температура горячей воды 920С, возможно установить

температуру в пределах 85-920С.

Заданная температура холодной воды 60С, возможно установить

температуру в пределах 5-100С.

Заданная температура холодильника 40С.

5. Функция MUTE («НЕМОЙ КУЛЕР»).

В нормальном режиме, когда температура воды в бачке отклоняется от

заданных температур нагрева или охлаждения - аппарат издает 3 звуковых

сигнала БИП, чтобы напомнить пользователю, что вода недостаточно горячая

или недостаточно холодная.

Если нажать кнопку «MUTE» - звуковой сигнал прекратится.

6. Предупреждающие функции.

Если в аппарате происходит сбой, например, короткое замыкание,

раздастся шестикратный звуковой сигнал и на дисплее появится надпись «Er».

Если проблема в системе нагрева значок «Er» появится там, где отображается

температура горячей воды, если же проблема в системе охлаждения, значок

появится соответственно там, где отображается температура охлаждения.

«Time display»- часы

«Normal mode»- нормальный режим

«Hot water temp»- температура горячей воды

«Heating indicator»- индикатор горячей воды

«Cooling indicator»- индикатор холодной воды

«POWER»- включение

«HOT»- НАГРЕВ

«COLD»- ОХЛАЖДЕНИЕ

«SET»- ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ

«C/F»- выбор шкалы температур

«Overheating display»- индикатор перегрева

# Text boxes

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВОМ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ