-4-

* Для аппарата с функцией приготовления холодной и горячей воды, если

горит красный индикатор - начался нагрев воды, горит зеленый индикатор -

началось охлаждение воды.

* Для аппарата с функцией нагрева и охлаждения воды в случае с

двуцветными индикаторами при нагреве соответствующий индикатор красный,

после окончания нагрева индикатор меняет цвет на зеленый. При охлаждении

соответствующий индикатор зеленый и после окончания охлаждения меняет цвет

на желтый.

* Пользоваться холодильником можно только через 2 часа после установки

аппарата на место. Перед помещением продуктов в камеру холодильника их

следует охладить до комнатной температуры. При загрузке камеры следует

оставить пространство для циркуляции воздуха.

* Если не намереваетесь пользоваться аппаратом длительное время,

дайте горячей воде охладиться, выключите аппарат из сети и слейте воду

через краны и через сливное отверстие на задней стенке аппарата.

* Если вода не вытекает из крана холодной воды, держите кнопку

охлаждения выключенной пока не вытечет вся вода.

* Заднюю стенку аппарата установите на твердую поверхность на удалении

от стены помещения, нагревательных приборов и электронных приборов.

* Не включайте аппарат пока из кранов не потечет вода.

* Во время работы аппарата не подпускайте к нему детей во избежание

ожога.

* Не включайте нагрев воды до того, как из крана потечет вода.

* Не наклоняйте аппарат при переносе более чем на 45 град.

* Следите за целостностью электрической проводки, вилки и шнура

питания. Используйте провод заземления во избежание поражения током.

Выключайте аппарат на ночь или покидая помещение надолго.

* При обслуживании аппарата не повредите системы охлаждения.

Аппарат не предназначен для пользования лицами с ограниченными

физическими возможностями или с психическими отклонениями и детьми.

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Аппарат не работает | Аппарат не включен в сеть Разрыв в электр. цепи или сгорел плавкий предохранитель |
| Вода охлаждена недостаточно | Проверить включение кнопки охлаждения и расстояние от задней стенки аппарата до стены |
| Вода недостаточно нагрета | Проверить включение кнопки нагрева |
| Компрессор включается и выключается слишком часто | Слишком высока окруж. температура. Аппарат расположен слишком близко к стене |
| Вибрация аппарата | Проверить устойчивость аппарата |
| Шум при работе аппарата | Шум может возникать от движения хладагента в системах охлаждения - это нормально. Шум возникает также при каждом цикле включения/выключения компрессора. Шум может быть вызван процессами сжатия и расширения трубок и неправильной установкой аппарата. |
| Ненормально работает холодильник | На аппарат попадает солнечный свет или он близко расположен к нагревательным приборам. Холодильник перегружен продуктами. Не плотно закрыта дверца. Дверцу открывают слишком часто. |

АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И

ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с компрессорным охлаждением

МОДЕЛЬ:

LC-AEL-150

LC-AEL-150b

Гарантия__________________________

Дата покупки______________________

Модель___________________________

№ аппарата_______________________

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения            вызваны неправильной эксплуатацией прибора или его транспортировкой, а также несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

-2-

| 1. Гнездо водоприема | 8. Кран холодной воды |
| --- | --- |
| 2. Индикатор нагрева | 9. Лоток водоприема |
| 3. Индикатор питания | 10. Нижняя лицевая панель(либо шкафчик, либо холодильник) |
| 4. Индикатор охлаждения | 11. Решетка конденсатора |
| 5. Кнопка горячей воды | 12. Штуцер слива |
| 6. Кран горячей воды | 13. Выключатель нагрева |
| 7. Кнопка холодной воды | 14. Выключатель охлаждения |
|  | 15. Сетевой шнур |

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила для безопасного использования
                               устройства!

    * Перед обслуживанием аппарата выньте вилку из розетки питания.

* Не используйте при чистке баков обычных моющих средств или других

химических средств опасных для здоровья.

* Не направляйте на аппарат струю воды, а протирайте его влажной мягкой

тряпкой.

* Такой же тряпкой удаляйте пыль и другие сторонние элементы с решетки

конденсатора.

* После чистки полностью высушите аппарат.

* Заполните баки водой, убедившись, что вода потекла из крана горячей

воды, и только после этого включите аппарат в сеть. Если на

поверхности нагревательного элемента появился налет, его следует

очистить 2% раствором лимонной кислоты, чтобы сохранить эффективность

нагрева. Раствор удерживают в баке около 2 часов.

* Поврежденный шнур питания должен быть заменен специалистом.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ВЫКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ ИЗ СЕТИ, КОГДА ВЫ ПОКИДАЕТЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

-3-

| Red- красный индикатор | Cooling thermostat- термостат охлаждения |
| --- | --- |
| Heater- нагреватель | Compressor- компрессор |
| Green- зеленый индикатор | Overload Protector- предохранитель защиты от перегрева |
| Yellow- желтый индикатор |  |

* Допустимая окружающая температура 0-35 0С

* Давление 645-795мм рт ст

* Аппарат устанавливают на горизонтальной твердой поверхности, оставляя

между его задней стенкой и стеной помещения 10-20см.

* При пользовании бутылями с водой удалите с крышки бутыли гигиеническую

наклейку и поставьте бутыль в приемное гнездо - автоматически произойдет

прокалывание крышки и уплотнение бутыли в гнезде.

* Нажмите кран горячей воды, воздушные пузырьки, появившиеся в бутыли,

свидетельствуют о том, что вода потекла в баки холодной и горячей воды.

Держите кран нажатым пока вода не потечет из крана.

* Внимание: Не включайте вилку аппарата в розетку питания пока из крана

не потечет вода.

* После вытекания воды отпустите кран и включите аппарат в сеть -

загорится желтый светодиодный индикатор на передней панели.

* Включите кнопку нагрева - на передней панели загорится красный

индикатор и начнется нагрев воды до 88-95 0С. При достижении этой

температуры нагрев будет автоматически остановлен и возобновится, когда

температура воды упадет ниже 88 0С. В отсутствие нагрева индикатор не горит.

* Включите кнопку охлаждения - на передней панели загорится зеленый

индикатор и начнется охлаждение воды до 5-15 0С (для компрессорного

охлаждения) или 12-16 0С (для электронного охлаждения). При достижении

этой температуры охлаждение будет автоматически остановлено и возобновится,

когда температура воды повысится до установленного значения, охлаждение

возобновится. В отсутствие охлаждения индикатор не горит.

* Значения температур заданы на заводе-изготовителе, поэтому

пользователю нет необходимости их регулировать.

* Включите кнопки нагрева, охлаждения воды и холодильника.

Соответствующие индикаторы будут гореть пока идет процесс нагрева или

охлаждения.

* Для аппарата с функцией приготовления подогретой и горячей воды

если горит красный индикатор, а зеленый не горит, значит начался нагрев

воды.  Горит зеленый, а красный не горит - нагрев закончился.

* Для аппарата с функцией приготовления подогретой и холодной воды, если

горит зеленый индикатор, началось охлаждение воды, погас - охлаждение

завершено.

# Text boxes

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ