-4-

5. Затем слейте остатки воды, открыв заглушку

на задней стороне Устройства. Не забудьте

после этого снова поставить заглушку.

6. Установите бутыль с водой в приемное гнездо

и дайте ей заполнить устройство (около 1 минуты).

7. Открыв краны, убедитесь, что вода из них течет.

8. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

9. Теперь устройство готово к использованию.

При уходе за корпусом используйте мягкую ткань, смоченную в слабом

моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон,

хлор) и абразивных частиц.

Не мойте аппарат водой во избежание электрического шока!

Если Вы пользуетесь водой с повышенным содержанием минералов, то в

бачке горячей воды может образовываться накипь. Удалить ее можно

следующим образом:

. Промывать внутренний бак горячей водой с содовым раствором из расчета

2 таблетки на 2,5 литра воды.

. Поддон и краны чистить с использованием слабого раствора моющего

средства и горячей воды.

. Регулярно, примерно раз в месяц, следует чистить от пыли решетку

конденсатора на задней стороне устройства, используя жесткую щетку.

. Выньте вилку шнура питания из розетки.

. Выключите нагрев.

. Слейте воду через краны.

. Слейте остатки воды через дренажные отверстия на задней стороне

устройства.

ОСТОРОЖНО! ВЫТЕКАЮЩАЯ СЗАДИ ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧЕЙ!

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не течет вода из краников | • Закончилась вода в бутыли • Не полностью удалена гигиеническая наклейка на бутыли | • Заменить бутыль • Полностью удалить гигиеническую наклейку с горловины бутыли |
| 2.Сильный шум при работе | Устройство установлено неправильно | 1. Установить Устройство на плоскую поверхность 2. Отодвиньте Устройство от стены смежной задней панели |
| 3.При нажатии крана горячей воды вода не течет | В бачке горячей воды образовалась воздушная пробка | 1. Нажимать кнопку пока вода не потечет 2. Слегка постучать по Устройству |
| 4.При нажатии крана холодной воды вода не течет | В бачке холодной воды образовалась воздушная пробка | 1. Нажимать кнопку пока вода не потечет 2. Слегка постучать по Устройству |
| 5.Утечка воды из гнезда водоприема | Повреждена крышка бутыли | 1. Замените бутыль |

АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И

ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с компрессорным охлаждением

МОДЕЛИ:

LC-AEL-190

Гарантия__________________________

Дата покупки______________________

Модель___________________________

№ аппарата_______________________

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения            вызваны неправильной эксплуатацией прибора или его транспортировкой, а также несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

-2-

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности  при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.

- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с             настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом сервис- центра.

ВНИМАНИЕ!

ПОДКЛЮЧАТЬ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ!!!

СЛЕДИТЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ В БУТЫЛИ! НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ ВО

ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!

ВНИМАНИЕ!  Для уменьшения риска ожога, электрического удара или

повреждения устройства, следуйте следующим указаниям

* Прочтите все инструкции перед пользованием устройством.

* Никогда не чистите устройство с использованием

горючих материалов во избежание взрыва

или возгорания.

* Не храните и не используйте бензин или другие легкоиспаряемые

жидкости вблизи этого и других подобных устройств во избежание

взрыва.

. Допустимый диапазон окружающей температуры 10-380 С.

. Не рекомендуется использовать устройство

вне помещения. Устанавливайте устройство

строго вертикально на плоской поверхности

на расстоянии не менее 10 см от стен или других

устройств, этим Вы создадите лучшие условия

для охлаждения конденсатора.

. Не устанавливайте устройство под прямым солнечным светом или вблизи

нагревательных приборов (печей, радиаторов).

-3-

. Нажмите кран выдачи горячей воды перед включением нагрева, чтобы

убедиться в наличии воды в баке. Этим Вы избежите опасности

повреждения трубки нагрева.

. Держите устройство в чистоте, не допускайте царапаний поверхности

острыми предметами.

. Не наклоняйте устройство более чем на 45 градусов при перемещении и,

конечно, не допускайте его падения при этом.

. Располагайте устройство на удалении от дорогих электронных устройств

типа плееров, телевизоров.

Перед первым пользованием устройством необходимо выполнить следующие

операции:

- Вставьте разделительный диск в бак охлаждения,

Затем гнездо водоприема. Освободить аппарат

от упаковки, снять с горловины

баллона с водой одноразовую гигиеническую наклейку.

Перевернуть баллон крышкой вниз и

установить его в приемное гнездо аппарата.

(Устанавливать и снимать баллон строго вертикально).

2. Нажмите кран подачи горячей воды, когда вода

потечет, выключите ее.

3. Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите

нагрев или охлаждение кнопками

на задней стороне устройства.

4. При желании аппарат можно зафиксировать

как показано на рисунке.

5. Выньте вилку питания из розетки и слейте воду,

открыв оба крана.

Используйте при этом подсобную емкость.

# Text boxes

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫВЕДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

ПОДГОТОВКА К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

УХОД  ЗА  УСТРОЙСТВОМ И  ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ