-4-

6.     При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе,

не содержащем таких активных растворителей как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов,

имеющих абразивную основу.

7.     Не реже чем один раз в год очищайте от пыли заднюю панель аппарата.

8.     Регулярно промывайте приемное гнездо водой со слабым мыльным раствором.

9.     Периодически промывайте лоток  водоприема воды, отсоединив его от корпуса аппарата.

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева или охлаждения воды, не горят индикатор нагрева и охлаждения | Аппарат не подключен к сети. Выключен тумблер охлаждения воды. Выключен тумблер нагрева воды. Перегорел предохранитель. Нет напряжения в электросети. | Подключить аппарат к электросети. Включить тумблер охлаждения воды. Включить тумблер нагрева воды. Заменить предохранитель. Проверить наличие напряжения в электросети. |
| Недостаточный нагрев воды | Аппарат не успевает нагревать воду. | Дать время аппарату набрать нужную температуру воды (10-15 минут). |
| Недостаточное охлаждение воды | Аппарат не успевает охлаждать воду. Недостаточная вентиляция задней панели аппарата. Перегрев деталей системы охлаждения. | Дать время аппарату набрать нужную температуру (10-15 минут). Обеспечить доступ воздуха к задней панели аппарата. Временно отключить аппарат от электросети, дать системе охладиться (30 минут). |
| Возникновение шума | Аппарат установлен на неровной поверхности или соприкасается с другими предметами. | Проверить соответствие установки аппарата требованиям инструкции. |
| Утечка воды | Бракованный баллон. Неисправен кран. | Снять бракованный баллон, слить с любого крана 0,5 литра воды перед установкой нового баллона. Заменить кран. |

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи

при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.

МОДЕЛИ:

LD-AEL-160

LD-AEL-170

(c электронным охлаждением)

Модель___________________________

Гарантия__________________________

Дата покупки__________________________

№ аппарата__________________________

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения

вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой,

несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь

изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

-2-

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гнездо для бутыли с водой | 7 | Нижняя лицевая панель |
| 2 | Индикатор нагрева | 8 | Выключение охлаждения |
| 3 | Индикатор охлаждения | 9 | Выключение нагрева |
| 4 | Кран горячей воды | 10 | Сливная пробка горячей воды |
| 5 | Кран холодной воды | 11 | Шнур питания |
| 6 | Лоток водоприема |  |  |

| Источник питания | 220В, 50Гц |
| --- | --- |
| Мощность нагрева | 500Вт |
| Мощность охлаждения | 153Вт |
| Теплопроизводительность | 90-95 0С, 5 л/ч |
| Хладопроизводительность | 5-150С, 1,7 л/ч |
| Окружающая температура | 10-25 0С |
| Предохранитель | 10А, 250В |

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении                  при температуре окружающего воздуха от 10 до +25 0С.

Данный аппарат (иначе называемый кулер или вододиспенсер) предназначен для нагрева  и охлаждения высококачественной бутилированной питьевой воды.

- Нагрев и поддержание температуры воды в диапазоне 90-950С;

- Охлаждение и поддержание температуры воды в диапазоне 5-150С;

- Возможность установки стаканодержателя (приобретается отдельно).

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности  при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.

- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с  настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом Сервис- центра.

-3-

- Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В.

- Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений.

- Не подключайте к одной розетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.

- Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении.

- Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом.

- После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде.

- Не оставляйте аппарат включенным без присмотра.

- Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.

- Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.

- Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.

- Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.

- Вокруг аппарата должно быть достаточно свободного пространства (не менее 20 см) для циркуляции воздуха.

- Освободите аппарат от упаковки.

- Снимите с горловины баллона одноразовую гигиеническую наклейку.

- Переверните баллон с водой крышкой вниз и установите его в приемное гнездо аппарата.

- При первом включении аппарата проверьте заполнение бака горячей воды, для чего откройте кран подачи горячей воды и дождитесь прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон (при этом вода должна выливаться непрерывной струей). В дальнейшем при смене баллона отключать аппарат от электросети не обязательно.

- Подключите аппарат к электрической сети. Установите тумблер нагрева воды (выключатель нагрева) и тумблер охлаждения воды в выбранные Вами режимы работы аппарата.

- Используйте для розлива только сертифицированную питьевую воду в 19-литровых баллонах.

- Устанавливайте и снимайте баллон строго вертикально.

- В случае неисправности или длительного неиспользования аппарата отключайте шнур электропитания от сети.

- При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.

- Не оставляйте аппарат, заполненный водой, при температуре окружающей среды ниже 0 0С . При подготовке аппарата к хранению, а также перевозке при температуре окружающей среды ниже 0 0С необходимо полностью освободить его от воды. Для этого следует:

  - слить воду из крана холодной воды;

  - слить воду из бака горячей воды, открыв пробку сливного отверстия на задней панели аппарата.

ОСТОРОЖНО! ВЫТЕКАЮЩАЯ ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧЕЙ!

# Text boxes

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

УСТАНОВКА АППАРАТА

АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫШЕ +30 С ПЛАСТИНА ПЕЛЬТЬЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ!